Совет сельского поселения Камышлытамакский  сельсовет муниципального района       Бакалинский район  Республики Башкортостан

РЕШЕНИЕ

20 июня 2016 года № 63

Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Камышлытамакский сельсовет  муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан

на 2016—2025 годы

Руководствуясь Федеральным Законом «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»  от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009г. № 261-ФЗ, Федеральным Законом «Об основах урегулирования тарифов организации коммунального комплекса» от 30.12.2004г. № 210-ФЗ, распоряжением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Концепции Федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2016-2025 г.г.» от 02.02.2010г. № 102  и Уставом сельского поселения Камышлытамакский сельсовет муниципального района       Бакалинский район  Республики Башкортостан, а также рассмотрев материалы публичных слушаний предлагаемой программы,

Совет сельского поселения Камышлытамакский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан

РЕШИЛ:

1.Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Камышлытамакский сельсовет  муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан на 2016—2025 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета по  экономике, бюджету, налогам, земельно- имущественным вопросам и предпринимательству.

3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

Глава сельского поселения

Камышлытамакский  сельсовет муниципального района

Бакалинский район Республики Башкортостан                                    И.А. Раянов

Утверждено Решением

Совета сельского поселения Камышлытамакский сельсовет муниципального района

Бакалинский район

Республики Башкортостан

№ 63 от 20 июня 2016 года

Программа

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Камышлытамакский сельсовет муниципального района Бакалинский район

Республики Башкортостан на 2016 – 2025 годы»

Раздел 1. Краткая характеристика сельского поселения Камышлытамакский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан.

Характеристика жилищно-коммунального комплекса.

Паспорт Программы:

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Камышлытамакский с/совет муниципального района Бакалинский район РБ на период с 2016-2025 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | ст. 8 Федерального закона от 30.12.2012 г. № 289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Решение Совета сельского поселения Камышлытамакский сельсовет об утверждении проекта генплана сельского поселения Камышлытамакский сельсовет муниципального района Бакалинский район РБ № 60 от 07 июня 2016 года. |
| Заказчик Программы | Сельское поселение Камышлытамакский сельсовет муниципального района Бакалинский район РБ. |
| Исполнители Программы | Сельское поселение Камышлытамакский сельсовет муниципального района Бакалинский район РБ. |
| Цель и задачи реализации Программы | 1.Реализация Генерального плана сельского поселения Камышлытамакский сельсовет муниципального района Бакалинский район РБ и других документов территориального планирования. 2.Реализация Стратегии устойчивого развития сельского поселения Камышлытамакский сельсовет. 3.Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства. 4.Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. 5.Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности. 6. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы. 7. Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов. |
| Сроки и этапы реализации Программы | с 2016 до 2025 г. |
| Основные мероприятия Программы | поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; модернизация и новое строительство коммунальных сетей к вновь строящимся улицам, согласно утвержденного Генерального плана; модернизация и строительство очистных сооружений; модернизация системы утилизации отходов; обеспечение возможности подключения строящихся объектов к коммунальным системам. |
| Объем финансирования Программы | нет |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1.Технологические результаты: -повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры; -снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 2.Коммерческий результат – повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; 3.Бюджетный результат – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений; 4.Социальный результат - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг. |
| Контроль за исполнением Программы | Программа реализуется на территории сельского поселения Камышлытамакский сельсовет муниципального района Бакалинский район РБ. Координатором Программы Администрация муниципального района Бакалинский район РБ. Реализация мероприятий предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией муниципального района Бакалинский район РБ. Для оценки эффективности реализации Программы будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация муниципального района Бакалинский район РБ в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

Характеристика существующего состояния

систем коммунальной инфраструктуры

Все населенные пункты СП Камышлытамакский сельсовет газифицированы, электрофицированы, радиофицированы, имеются сети водопровода, теплопровода, во дворах  населенных пунктов индивидуальные выгребные ямы.

Газоснабжение осуществляется от Бакалинского АГРС в западной части села, электроснабжение – от существующей ПС – Бакалы - 110/35/10кВ.

Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное. Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и сельхозпредприятия. Газоснабжение  осуществляется через АГРС «Бакалы» расположенной на северной части от села. Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям. Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП). Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды.

На территории сельского поселения также имеются 3 свалки ТБО. Сбор ТБО осуществляется путем самовывоза.

Электроснабжение населенных пунктов   сельского поселения осуществляется от ПС 110/35/10 кВ «Бакалы» по высоковольтным воздушным линиям электропередач. Телефонизация населенных пунктов   сельского поселения осуществляется от АТСЭ по кабельным линиям связи.

Водоснабжение осуществляется от водозаборных скважин и трубных колодцев. В настоящее время в   сельском поселении источником существующего водоснабжения являются артезианские скважины, расположенные в возвышенной местности в 600 метрах от с.Камышлытамак (скважины №1, №2). Производительности водозаборов составляют: - №1-6,0 м3/час, №2-6,0 м3/час. В с.Камышлытамак водоснабжение осуществляется родниковой водой из  каптажа. По мере заполнения каптажа автоматически подается в водопровод.

План развития, план застройки, прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы

Численность населения. Трудовые ресурсы

Фактическая численность населения сельсовета на 01.01.2015г. составляет 894 чел.

Динамика численности населения сельсовета по отдельным годам приводится в ниже следующей таблице:

Динамика численности всего населения сельсовета

| Годы | Численность населения, чел. (на 01.01.) | Естественный прирост(+)/ убыль(-) |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 979 | -7 |
| 2011 | 972 | -16 |
| 2012 | 956 | -12 |
| 2013 | 944 | -38 |
| 2014 | 906 | -12 |
| 2015 | 894 |  |

С 2010г. численность населения сельсовета уменьшилась на 8,7 %, что обусловлено в основном миграционным оттоком населения.

Возрастной состав населения сельсовета, чел.

| Возрастные группы | По данным последней переписи населения | На начало текущего года |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. женщин | Всего | в т.ч. женщин |
| 0-1 лет | 8 | 5 | 13 | 6 |
| 2-6 лет | 35 | 13 | 47 | 14 |
| 7-14 лет | 85 | 47 | 71 | 23 |
| 15-17 лет | 30 | 11 | 40 | 16 |
| 18-55 лет/женщины | 209 | 209 | 187 | 187 |
| 18-60 лет/мужчины | 306 | - | 250 |  |
| Пенсионный возраст | 306 |  | 276 |  |

Прогноз изменения возрастного состава населения, %%.

| Возрастная группа | Современное состояние | Расчётный срок 2034г. |
| --- | --- | --- |
| Население, всего %% | 100,0 | 100,0 |
| - моложе трудоспособного возраста | 14,8 | 15,5 |
| -в трудоспособном возрасте | 54,0 | 53,3 |
| - старше трудоспособного возраста | 31,2 | 31,2 |

Дополнительные рабочие места предполагается создать в агропромышленном комплексе, в малом предпринимательстве и в сфере услуг.

Учитывая возможности создания новых рабочих мест, основным центром притяжения среди сельских поселений района останется районный центр с.Бакалы.

Проектная численность населения по населённым пунктам (тыс.чел.)

| № № | Наименование населённых пунктов | Население сущ. | Население расч. срок 2035г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Численность населения, всего по сельсовету, тыс.чел. | 0,894 | 0,89 |
| 1 | в том числе: |  |  |
| 2 | с.Камышлытамак | 0,512 | 0,51 |
| 3 | д.Сакатово | 0,207 | 0,21 |

Общая прогнозная численность населения сельсовета по проекту составит 0,89 тыс.чел.

При стабилизации демографической обстановки прогнозируется естественный прирост населения, численность населения моложе трудоспособного возраста незначительно возрастёт.

Произойдут изменения в возрастной структуре населения, связанные со старением населения трудоспособного возраста, что сохранит высокую долю населения старше трудоспособного возраста.

Прогнозный баланс трудовых ресурсов

| №№ | Распределение трудовых ресурсов | Сущ. пол., тыс.чел. | Расчётный срок, тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население, всего | 0,894 | 0,89 |
| 2 | Трудовые ресурсы, всего |  |  |
| 2.1 | Трудоспособное население | 0,477 | 0,47 |
| 2.2 | Работающие в нетрудоспособном возрасте | 0,006 | 0,01 |
| 2.3 | Проживающие в поселении, работающие (учащиеся) вне его | 0,116 | 0,12 |
| 2.4 | Работающие (учащиеся) в поселении, проживающие вне его | - | - |
| 3 | Занято в экономике |  |  |
| 3.1 | Из них - в материальном производстве, всего (сельское хозяйство) | 0,050 | 0,05 |
| 3.2 | - в непроизводственной сфере, всего |  |  |
|  | Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание | 0,006 | 0,01 |
|  | Просвещение | 0,030 | 0,03 |
|  | Здравоохранение | 0,005 | 0,01 |
|  | Культура | 0,006 | 0,01 |
|  | Прочие | 0,005 | 0,01 |
| 4 | Трудовые ресурсы не участвующие в общественном производстве |  |  |
| 4.1 | Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства | 0,040 | 0,04 |
| 4.2 | Занятые в личном подсобном хозяйстве | 0,096 | 0,10 |
| 4.3 | Занятые в домашнем хозяйстве | 0,065 | 0,07 |
| 4.4 | Инвалиды в трудоспособном возрасте | 0,005 | 0,01 |

Жилищное строительство

Камышлытамакский сельсовет относится к Бакалинской подрайонной системе расселения (тяготеет к районному центру с.Бакалы).

Проектом принят оптимистичный прогноз развития населённых пунктов сельсовета. Все населённые пункты сохраняются на расчётный срок.

Средняя жилищная обеспеченность существующая по сельсовету составляет около 20,9 кв.м/чел. Объёмы жилищного строительства рассчитаны по укрупнённым показателям, с учётом территорий нового строительства и доведения средней жилищной обеспеченности на расчётный срок в среднем по сельсовету до 35 кв.м/чел.

К застройке предлагаются жилые кварталы индивидуальной застройки с участками.

На первую очередь включены свободные от застройки территории и участки начатого строительства.

Ветхий жилой фонд реконструируется за счёт собственников существующих домов.

Объёмы нового жилищного строительства по генеральному плану составят всего 12,45 тыс. кв.м.

Структура нового жилищного строительства по материалу стен не регламентируется.

Наибольшее развитие предусматривается в с.Камышлытамак.

Территории под жилые кварталы по населённым пунктам на расчётный срок

| Наименование населённых пунктов | Новые территории под жилые кварталы на расчётный срок, га | в том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь строительства, га | расчётный срок, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с.Камышлытамак | 16,0 | 8,0 | 8,0 |
| д.Сакатово | 8,0 | 4,0 | 4,0 |
| д.Устюмово | 6,5 | 3,25 | 3,25 |
| Итого по с/с | 30,5 | 15,25 | 15,25 |

Распределение объёмов жилищного строительства по населённым пунктам сельсовета приведено в ниже следующей таблице.

Распределение объёмов жилищного строительства

| Населённый пункт | Общая площадь, тыс. кв.м | Квартир (домов), шт. | Население, тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. сохр. | Новое стр.-во | Всего расч. срок | Сущ. сохр. | Новое стр.-во | Всего расч. срок | Сущ. | Всего расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| с.Камышлытамак | 10,0 | 7,85 | 17,85 | 196 | 100 | 296 | 0,512 | 0,51 |
| д.Сакатово | 4,9 | 2,45 | 7,35 | 97 | 33 | 130 | 0,207 | 0,21 |
| д.Устюмово | 3,8 | 2,15 | 5,95 | 75 | 28 | 103 | 0,175 | 0,17 |
| Итого по с/с | 18,7 | 12,45 | 31,15 | 368 | 161 | 529 | 0,894 | 0,89 |

Культурно-бытовое строительство

Расчет потребности в предприятиях обслуживания местного значения произведен с учетом нормативов СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» - приложение «Ж» и республиканских нормативов градостроительного проектирования на расчетную численность населения сельсовета 0,89 тыс. чел. на расчетный срок.

Расчеты сведены в таблицу а). Указанные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Требуемые ёмкости проектируемых объектов определены в основном с учетом сохранения существующих объектов обслуживания.

Проектом принята ступенчатая система обслуживания: эпизодическое, периодическое, повседневное обслуживание.

За единицу расселения, в границе которой проектом предусматривается размещение основных учреждений повседневного обслуживания, принята местная система расселения. С.Камышлытамак является центром местной системы расселения. Соответственно размещаются объекты культурно-бытового и социального обслуживания, в том числе для обслуживания населения всего сельсовета.

Обслуживание сельских населенных пунктов за пределами радиусов доступности осуществляется передвижными средствами, дополняющими сеть стационарных учреждений.

Объекты эпизодического пользования — больница, поликлиника, объекты социального обслуживания размещаются в районном центре.

Размещение и ёмкости конкретных объектов обслуживания уточняются на последующих стадиях проектирования. На первую очередь включены объекты повседневного обслуживания.

Перечень размещаемых объектов местного значения дан в экспликации на основных чертежах проекта.

Общеобразовательные учреждения

Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах произведен по нормативам и исходя из демографии.

Проектом предлагается сохранить существующие учреждения, несмотря на уменьшение детей школьного возраста. При улучшении демографической ситуации потребность в ученических местах возрастет. На расчётный срок предлагается использовать программу «Школьный автобус».

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания

| п/п | Наименование | Ед. изм. | Норма на 1000 жит. | Тре-буется на расч. срок | Сущ./ сущ. сохран. | Новое стр-во всего/ в т.ч. 1 очер-едь | Разме-щается всего на расч. срок | Требу-ется новых терри-торий,га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Учреждения народного образования |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 30 | 27 | 25/ 25 | - | 25 | - |  |
| 2 | Общеобразователь-ные школы | учащ. | 144 | 128 | 162/ 162 | - | 162 | - |  |
| 3 | Внешкольные учреждения, всего, в т.ч. | мест | 10% от числа школьн. | 13 | - | 13/ - | 13 | Встр. | В сущ. школе |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |
| 1 | Больницы | коек | 13,5 | 12 | - | - | - | - | В районном центре - с.Бакалы |
| 2 | Врачебная амбулатория | пос./ см. | 35 | 31 | - | - | - | - | В районном центре - с.Бакалы |
| 3 | ФАПы | объ-ект | 1 на с/с | 1 | 1/ 1 | - | 1 | - |  |
| 4 | Аптеки | объ-ект | 1 на с/с | 1 | - | 1/ - | 1 | Встр. | с.Камышлытамак |
|  | Спортивные и физкультурные сооружения |
| 1 | Спортивные залы | м2 площ. пола | 160 | 142 | 150/ 150 | - | 150 | - |  |
| Учреждения культуры и искусства |
| 1 | Клубы (в т.ч. досуговые объекты) | посет. мест | 300 | 267 | 295/ 295 | - | 295 | - |  |
| 2 | Библиотеки | тыс.т. | 6 | 5,34 | 11,0/ 11,0 | - | 11,0 | - |  |
| Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания |
| 1 | Магазины, всего | м2 торг. пл. | 300 | 267 | 118/ 118 | 150/ - | 268 | 0,5 | с.Камышлытамак |
| 2 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 36 | - | 36/ - | 36 | Встр. | с.Камышлытамак |
| 3 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 6 | - | 6/ - | 6 | Встр. | с.Камышлытамак |
| Организации и учреждения |
| 1 | Отделение связи | объ-ект | 1на с/с | 1 | 1/ 1 | - | 1 | - |  |
| 2 | Отделение банка | объ-ект | 1на с/с | 1 | - | 1/ - | 1 | Встр. | с.Камышлытамак |
| 3 | Пункты охраны порядка | объ-ект | 1 на с/с | 1 | - | 1/ - | 1 | Встр. | с.Камышлытамак |

Производственное и коммунально-бытовое строительство

Проектом предлагается оптимистичный прогноз развития сельсовета. За агропромышленным комплексом сохраняется приоритетное место. Также сохранится добыча нефти на территории сельсовета.

Предлагается вынос зернотока из центра с.Камышлытамак. Дополнительные рабочие места предлагается создать в малом предпринимательстве. Проектом предлагается размещение южнее д.Сакатово малых предприятий по заготовке и переработке сельхозпродукции, пункта приёма вторсырья и мусороперегрузочной станции.

Ферму в д.Устюмово предлагается ликвидировать по мере износа основных фондов, новую ферму предлагается разместить северо-западнее д.Устюмово.

Далее приведён расчёт потребности в складских территориях.

Расчёт потребности в складских территориях

| №/№ | Наименование складов | Един. измер. | Ёмкость складов | Размеры земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норматив на 1 тыс. чел. | требуется расч. срок | норматив на 1 тыс. чел. | требуется расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Склады общетоварные |
| 1.1. | Продовольственных товаров | кв.м | 19 | 16,91 | 60 | 53,4 |
| 1.2. | Непродовольственных товаров | « | 193 | 171,77 | 580 | 516,2 |
|  | Итого | « | 212 | 188,68 | 640 | 569,6 |
| 2. Склады специализированные |
| 2.1 | Холодильники распре-делительные (для хра- нения мяса, жиров, молоч.прод. и т.п.) | тонн | 10 | 8,9 | 25 | 22,25 |
| 2.2. | Фруктохранилища, овощехранилища, картофелехранилища | « | 90 | 80,1 | 380 | 338,2 |
|  | Итого | « | 100 | 89 | 405 | 360,45 |
| Склады стройматериалов и твёрдого топлива |
| 3.1. | Склады стройматери- алов (потребительск.) | кв.м | - | - | 300 | 267 |
| 3.2. | Склады твёрдого топлива |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | - угля | « | - | - | 300 | 267 |
| 3.2.2 | - дров | « | - | - | 300 | 267 |
|  | Итого |  |  |  | 900 | 801 |
|  | Всего земель |  |  |  |  | 1731,05 или 0,17 га |

Складские территории предусмотрены на месте выносимого зернотока из центра с.Камышлытамак.

Объекты инженерного обеспечения размещаются в соответствии с проектами застройки и уточняются на последующих стадиях проектирования.

Функциональное зонирование

Проектом предусмотрены следующие функциональные зоны:

1. Жилая зона;

2. Общественно-деловая зона;

3. Рекреационная зона;

4. Зона производственная и  сельскохозяйственного назначения;

5. Зона инженерно-транспортной инфраструктуры;

6. Зона специального назначения;

7. Прочие территории;

1. Жилая зона подразделяется на подзоны:

а) Зона застройки индивидуальными жилыми домами.

б) Зона застройки индивидуальными жилыми домами в зоне действия санитарных ограничений.

2. В пределах общественно-деловых зон выделены следующие подзоны:

а) Зона размещения объектов дошкольного, начального общего образования.

б) Зона многофункциональной общественно-деловой застройки, предназначена для размещения объектов культурно-бытового обслуживания периодического и повседневного обслуживания;

в) Зоны специализированных центров: объектов здравоохранения, объектов социального обслуживания, культовых объектов.

3. Рекреационная зона: объекты рекреации и туризма, лесные массивы, зеленые насаждения общего пользования, водные объекты.

4. Производственная зона: производственные территории, территории сельскохозяйственных предприятий, коммунально-складские территории.

5. Зона инженерно-транспортной инфраструктуры: улицы, дороги.

6. Зона специального назначения: территории кладбищ, санитарно-защитное озеленение, охранные зеленые насаждения вдоль рек.

7. К прочим территориям отнесены резервные территории на перспективное развитие.

Благоустройство и озеленение территории

Проектируемые зеленые насаждения в границах сельского поселения по их функциональному назначению подразделяются на следующие группы.

1. В населенных пунктах:

- общего пользования (парки, скверы);

- ограниченного пользования (участки школ, детских садов, общественных зданий);

- специального назначения – санитарно-защитное озеленение, озеленение прибрежной, береговой полосы рек и ручьев.

2. На межселенных территориях:

- лесные массивы;

- специального назначения – санитарно-защитное озеленение, озеленение прибрежной полосы, береговой рек и ручьев.

Озелененные территории, при предлагаемой проектом организации, оказывают существенное влияние на планировочную структуру, на важнейшие показатели качества окружающей среды, на психологическое и эмоциональное состояние человека и его восприятие как планировочных и объемно-пространственных архитектурных композиций, так и природного окружения местности. Они тесно связаны с функциональным зонированием территории, системой улиц и дорог, выполняют шумозащитные, ветрозащитные, пылезащитные и санитарно-гигиенические функции, создают здоровый микроклимат.

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров, улиц, а также санитарно-защитного озеленения производственных территорий.

К зеленым зонам примыкают спортивные, рекреационные, общественные объекты.

Для озеленения рекомендуется применять местные сорта деревьев и кустарников: ели, сосны, лиственницы, березы, осины, дубы, липы и др., а также кустарники с высокими декоративными свойствами: сирень, спирея, барбарис, чубушник и др.

Современное состояние водоснабжения

По данным проекта республиканской целевой программы «Обеспечение населения Республики Башкортостан питьевой водой» по водным ресурсам Камышлытамакский сельсовет относится к надежно обеспеченным  по подземным источникам воды.

По бактериологическим и химическим  показателям питьевой воды район относится к неблагополучным.

Подземные воды используются с помощью скважин, расположенных в самих населенных пунктах или в непосредственной близости от них. Очистка питьевой воды отсутствует.

В отдельных населенных пунктах водозаборы отсутствуют. Население обеспечивается водой из открытых источников — для хозяйственных нужд, из каптированных родников -  для питьевых нужд.

Водоохранные зоны родников, рек и озер не защищены, состояние зон санитарной охраны источников водоснабжения неудовлетворительное.

Значительная часть используемых родников не каптированы.

Проектные предложения

Настоящим проектом предусматривается застройка жилого массива:

-индивидуальная застройка с домами, оборудованными внутренним водопроводом  с местными водонагревателями;

-строительство общественных и коммунальных зданий оборудованных внутренним водопроводом.

Для организации централизованного водоснабжения необходимо произвести гидрогеологические изыскания для поиска запасов питьевой воды. В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды с соответствующей очисткой перед подачей в водопроводную сеть. Подача воды от водозаборных сооружений до разветвляющей сети должна осуществляться по двум водоводам.

Сети проектируемого водопровода приняты из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 питьевых по ГОСТ 18599-2001. Диаметры перемычек и расчетная схема водоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Пожаротушение

На все сроки строительства принимается 1 пожар для наружного пожаротушения с расходом воды 10 л/сек и 1 внутренний — 1 струя по 2,5 л/сек.

Продолжительность тушения пожара 3 часа. Расход воды на пожаротушение составит:

(2,5+10)*3*3600/1000=135 м3/сут.

Пополнение пожарных запасов по действующим нормам производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и пожарных водоемах. На всех естественных и искусственных водоемах устраиваются пирсы для забора воды пожарными автомашинами.

Водоотведение.

Существующее положение.

Централизованная система водоотведения в Камышлытамакском сельсовете отсутствует.  Во всех сельских населенных пунктах действует выгребная система канализации.

Проектное решение

Проектом предусматривается централизованное канализование с. Камышлытамак.

На территории сельсовета предусматриваются самотечные коллекторы до проектируемых БОС.

Производительность проектируемых БОС, тип оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования.

Сети самотечной канализации приняты к прокладке из двухслойных гофрированных полипропиленовых труб «Wavin X–Stream». Диаметры трубопроводов рассчитываются на последующих этапах проектирования.

В остальных населенных пунктах Камышлытамакского сельсовета предусматривается устройство системы септиков.

Предлагаемые системы септиков  работают по принципу отстойника, в котором происходит осаждение взвешенных частиц и их микробиологическая анаэробная переработка. В системах, укомплектованных фильтрационным колодцем, предусмотрена аэробная микробиологическая переработка мелкодисперсных органических частиц и отведение осветлённых сточных вод в фильтрующий слой, а затем в почву. Каждая система состоит из последовательно соединённых септиков, что обеспечивает ступенчатую очистку сточных вод от взвеси.

Вначале сточные воды попадают в септики-отстойники, в которых осаждается, накапливается и перерабатывается взвесь. После очистки от взвеси воды сбрасываются в естественные углубления (канавы и т.п.) или распределяются в почву через фильтрующую отсыпку фильтрационного колодца с перфорацией. Количество септиков-отстойников должно быть не менее двух-трёх. В противном случае осветлённые воды, попадающие в фильтрационный колодец либо в естественные углубления по отводящей трубе, будут содержать недопустимо большое количество органической взвеси, которая обладает неприятным запахом и может привести к загрязнению фильтрующего элемента и окружающей среды.

Норма водоотведения принята по табл. 1, 3 СНиП 2.04.02–84*.

Нормы водоотведения и расходы стоков сведены в таблице 1.

Таблица 1 - Нормы и расходы водопотребления и водоотведения на  расчетный срок.

|  |  |  |  |  | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Насел. | Норма | Средне- | Максим. | Максим. | Максим. | Средне- | Максим. | Средний | Максим. |
| п/п | потребителей | чел. | водо- | суточн. | суточн. | часов. | секунд. | суточн. | суточн. | расход | секунд |
|  |  |  | потр. | расход | расход | расход | расход | расход | расход | ст.вод | расход |
|  |  |  | л/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ч | л/с | м3/сут | м3/сут | л/с | л/с |
| 1 | с.Камышлытамак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальная застройка с участками | 510 | 150 | 76,50 | 91,80 | 11,43 | 3,17 | 76,50 | 91,80 | 0,89 | 2,66 |
| 2 | д.Сакатово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальная застройка с участками | 210 | 125 | 26,25 | 31,5 | 5,43 | 1,51 | 26,25 | 31,5 | 0,30 | 0,91 |
| 3 | д.Устюмово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальная застройка с участками | 170 | 125 | 21,25 | 25,5 | 4,85 | 1,35 | 21,25 | 25,5 | 0,25 | 0,74 |
| 4 | Нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами и неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расчетный срок |  |  | 12,40 | 14,88 | 2,17 | 0,60 | 12,40 | 14,88 | 0,14 | 0,43 |
|  | Итого на расчетный срок | 890 |  |  | 163,68 | 23,88 | 6,63 |  | 163,68 | 1,58 | 4,74 |

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения

Для поддержания соответствия качества подаваемой населению воды необходимо предусмотреть обеззараживание воды посредством создания необходимой концентрации в водопроводе раствора гипохлорита натрия. Рекомендуется к установке система обеззараживания воды Аквахлор либо аналог. Открыто-рамная конструкция, напольная, со встроенным источником питания, с системой приготовления исходного солевого раствора, емкостью для накопления раствора оксидантов, емкостью для промывки системы. Предусмотрен режим круглосуточной работы. Производительность по оксидантам 100 г/ч (эквивалентно активному хлору). Удобна для размещения в технических помещениях ЛПУ, на предприятиях пищевой промышленности, коммунально-бытового обслуживания, на станциях обеззараживания питьевых и сточных вод.

Установка может быть переведена в режим работы без накопительной емкости с прямой подачей раствора оксидантов в точку ввода.

Схема установки

Схема установки «Аквахлор»: 1 − кран шаровой; 2 − фильтр; 3 − электромагнитный клапан; 4 − редуктор; 5 − блок электрохимических реакторов; 6 − блок питания (управления); 7 − магистраль вывода водорода за пределы помещения; 8 − шланг подачи раствора оксидантов в емкость-накопитель; 9 − герметичное соединение; 10 − датчик уровня раствора оксидантов; 11 − «дыхательный» патрубок; 12 − герметичное соединение; 13 − емкость-накопитель раствора оксидантов; 14 − шланг подачи раствора соли; 15 − патрубок подачи воды в емкость для приготовления раствора соли; 16 − емкость для приготовления раствора соли; 17 − шланг подачи раствора оксидантов; 18 − штуцер выхода раствора оксидантов; 19 − вентиль крана регулированной подачи раствора оксидантов; 20 − вентиль крана подачи раствора соли в реактор; 21 − вентиль крана подачи раствора кислоты при промывке реактора; 22 – вентиль заполнения катодной камеры.

-Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов систем водоснабжения является бесперебойное снабжение населенного пункта питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки и водоотведения.

-Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу объектов систем водоснабжения и водоотведения, получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и промышленных предприятий с. Бакалы.

В результате анализа сложившейся ситуации с водоснабжением и водоотведением в с.Бакалы необходимо отразить следующие факты, влияющие на развитие системы водоснабжения:

-Необходимо произвести частичную замену сетей водоснабжения в связи с большим износом сети.

-Замена всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

-Модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения энергосберегающих технологий (замена погружных насосов на энергосберегающие: насос TWU 6-2411-В, TWU 6-2409-В, TWU 6-1812-В, TWU 6-1810-В, TWU 6-1215-В).

Схема насоса TWU

А- Вертикальный насос

B- Вертикальный с охлаждающим кожухом.

D- Горизонтальный с охлаждающим кожухом.

-Установка приборов учета подаваемой воды, приборов контроля доступа, КИПиА (контрольно измерительные приборы и автоматика) современного исполнения.

- Обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра;

-Монтаж регуляторов давления на сетях водопровода в соответствующих точках;

-Строительство новых сетей водоснабжения.

-Рекомендуется проводить санподготовку и промывку емкости.

-Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения должны быть установлены зоны санитарно охраны в составе трѐх поясов в соответствии с СНиП 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

-Реконструкция башен Рожновского.

-Реконструкция резервуаров каптажей.

-Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Достаточно большой удельный вес расходов на водоподготовку приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. С этой целью необходимо заменить оборудование с высоким энергопотреблением на энергоэффективное.

-Использование высоковольтных тиристорных преобразователей частоты (ТПЧ) на существующих агрегатах позволит не только продлить срок их безаварийной эксплуатации за счет плавной регулировки работы насосов в зависимости от давления в разводящей сети, но и снизить расходы на электроэнергию на 10-15%.

-Рекомендуемая система диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах водоснабжения СП Камышлытамакский сельский совет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан. Информация о работе водопроводных сооружений, насосных станций, сетей водоснабжения передается в центральную диспетчерскую на пульт дистанционного управления.

- Система диспетчерского управления и сбора данных (Телекомплекс).

SCADA система iFIX версия 3.5 с количеством контролируемых параметров (тэгов) на каждом объекте – 40.

Количество объектов –4

В процессе работы система постоянно контролирует следующие технологические параметры:

уровень воды в приемном резервуаре и дренажном приямке (дискретный вход); на РЧВ по 4 датчика давления водоводах (4 аналоговых входа, 4-20 мА); контролировать параметры ТПЧ - ток, частота, режим работы; состояние насосных агрегатов; потребляемый двигателями насосных агрегатов ток при питании от сети 0,4 кВ, (4 аналоговых входа, с преобразователя 5А/4-20 мА); состояние электрических вводов (2 дискретных входа); охранно-пожарная сигнализация.

Предусмотрено управление насосными агрегатами, задвижками и частотными преобразователями.

Контроллер (TWIDO) модульного типа с Ethernet интерфейсом. Канал связи: GPRS или радиоканал.

При внедрении системы автоматизации решаются следующие задачи:

-повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;

-повышение безопасности производственных процессов;

-повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала; сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;

-экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;

-сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;

-ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала;

-расширить перечень контролируемых параметров и заменить существующие контролеры на более современные и с большим количеством входов/выходов.

Также выполнить мероприятия по передаче части управления оборудованием КВОС системе автоматического управления.

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

Скважины имеют радиус зоны санитарной охраны, первый пояс 30 м. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения должны соответствовать СанПиН 2.1.4.1110-02 «О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащемобосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

К защищенным подземным водам относятся напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие в пределах всех поясов ЗСО сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов.

К недостаточно защищенным подземным водам относятся:

а) грунтовые воды, т.е. подземные воды первого от поверхности земли безнапорного водоносного горизонта, получающего питание на площади его распространения;

б) напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в естественных условиях или в результате эксплуатации водозабора получают питание на площади ЗСО из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов через гидрогеологические окна или проницаемые породы кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной гидравлической связи.

При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

-типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);

-величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;

-гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основным параметром, определяющим расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх.

Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).

Если запасы подземных вод обеспечивают неограниченный срок эксплуатации водозабора, третий пояс должен обеспечить соответственно более длительное сохранение качества подземных вод.

Водонапорная башня Рожновского:

-территорию вблизи водонапорной БР в радиусе не менее 50 м содержать в чистоте, эта территория должна быть ограждена и благоустроена как охранная зона;

-все выходы и лазы в ВБР на территории охранной зоны башни должны находиться в закрытом и запломбированном состоянии при экслуатации башни; ежегодно перед наступлением зимнего периода следует проверять теплоизоляцию трубопровода;

-антикоррозионная защита металлических поверхностей водонапорной башни при ее работе и эксплуатации выполняется не реже одного раза в 3-4 года, окраска металла производится в два приема железным суриком на олифе;

-при постоянной эксплуатации необходимо осуществлять ремонт водонапорной башни (восстановление покрытия) не реже одного раза в год.

Очищенные, отремонтированные или вновь окрашенные водонапорные башни вводятся в эксплуатацию только после их обеззараживания, которое производится раствором хлорной извести или жидким хлором: при экслуатации водонапорных башен большой вместимости — методом орошения с концентрацией активного хлора 200—250 мг/л (из расчета 0,3—0,5 л на 1 м2 внутренней поверхности); для водонапорных башен малой емкости — объемным способом с концентрацией активного хлора 75—100 мг/л при контакте 5—6 ч и дозами не менее 25—50 мг/л прн суточном контакте хлорной воды с поверхностями.

Через 1—2 ч после дезинфекции башни промывают фильтрованной водой. Эксплуатация водонапорной БР допускается после не менее чем двух удовлетворительных бактериологических анализов после дезинфекции, производимых с интервалом времени полного обмена воды между взятием проб.

Водопроводные сети

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, которые проходят по незастроенной территории, принимают от крайних водоводов. Если прокладка осуществляется в сухих грунтах – не меньше 10 м при диаметре до 1000 мм и не меньше 20 м при больших диаметрах. Если грунты мокрые – не менее 50 м, диаметр значения не имеет.

Допускается уменьшение санитарно-защитной полосы водоводов, если трубопроводы строятся по застроенным территориям, обязательно согласование с органами санитарно-эпидемиологической службы.

В зонах санитарно-защитной полосы водоводов не должно быть уборных, помойных ям, навозохранилищ, приемников мусора и других условий для создания загрязнений почвы и грунтовых вод.

Запрещается строить водоводы по территории свалок, полей ассенизации и фильтрации, земледельческих полей орошений, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также кладбищ и скотомогильников.

Таким образом, охранные зоны нужны для обеспечения безопасности использования водопроводных или канализационных сетей. При повреждении подобных сетей могут возникнуть проблемы экологического характера, а также это грозит причинением многих неудобств для пользователей сетей.